## Slide 1
Module : Services à valeur ajoutée
L'IPTV
La télévision sur protocole IP
Groupe 4
Ibrahima GUEYE · Fallou SARR · Khady KANE
Rokhaya Daba CAMARA · Abdourahmane DIAW
Année universitaire 2026 – 2027
Notes: Présenter le groupe et le thème. Une phrase d'accroche : aujourd'hui, une grande partie de la télévision que nous regardons ne passe plus par l'antenne ou le satellite, mais par le réseau IP. C'est ce qu'on appelle l'IPTV.

## Slide 2: Sommaire
01
Définition et positionnement
02
Architecture d'un réseau IPTV
03
Services et protocoles
04
Diffusion, compression et qualité
05
L'IPTV au Sénégal
06
Démonstration et conclusion
Notes: Annoncer le plan en six parties. On commence par les notions, puis l'architecture technique, et on termine par une démonstration réalisée en salle.

## Slide 3: Qu'est-ce que l'IPTV ?
Internet Protocol Television
Diffusion de services de télévision, de vidéo et d'audio sur un réseau IP géré, avec le niveau de qualité, de sécurité et d'interactivité attendu par l'abonné.
D'après la définition de l'UIT-T (FG IPTV)
Réseau géré
Le flux reste dans le réseau de l'opérateur, pas sur l'Internet public
Qualité maîtrisée
Bande passante réservée et priorité au trafic vidéo
Interactivité
L'abonné choisit, met en pause, revient en arrière
Notes: Insister sur le mot « géré » : c'est ce qui distingue l'IPTV d'une simple vidéo sur Internet. L'opérateur contrôle tout le chemin entre la tête de réseau et le décodeur de l'abonné.

## Slide 4: IPTV, OTT et télévision classique
TV classique
Hertzien, satellite, câble
Diffusion à sens unique
Grille imposée
IPTV
Réseau IP de l'opérateur
Qualité garantie (QoS)
Décodeur ou box fourni
OTT
Internet public (best effort)
Netflix, YouTube, myCanal…
Qualité variable
Notes: Erreur fréquente : confondre IPTV et OTT. Les deux utilisent IP, mais l'OTT passe par l'Internet public sans garantie, alors que l'IPTV reste dans le réseau maîtrisé par l'opérateur.

## Slide 5: Architecture d'un réseau IPTV
Tête de réseau
Réception et encodage des chaînes
Plateforme de services
Middleware, VoD, DRM
Réseau cœur
Transport IP/MPLS en multicast
Réseau d'accès
ADSL, VDSL ou fibre (FTTH)
Abonné
Box + décodeur (STB) + TV
Le flux suit ce chemin de gauche à droite ; les requêtes de l'abonné (zapping, VoD) remontent en sens inverse.
Notes: Décrire le parcours d'une chaîne : elle est captée (satellite, TNT ou studio), encodée en H.264 ou H.265, encapsulée en MPEG-TS, puis envoyée en multicast dans le cœur de réseau jusqu'au DSLAM ou à l'OLT, et enfin jusqu'au décodeur de l'abonné.

## Slide 6: Les services proposés
TV en direct
Chaînes linéaires en multicast
Vidéo à la demande
Films et séries en unicast
Replay (catch-up)
Programmes des jours passés
Contrôle du direct
Pause et retour en arrière
Enregistreur réseau
Enregistrements stockés chez l'opérateur
Guide des programmes
EPG interactif sur l'écran
Notes: Le direct utilise le multicast parce que beaucoup d'abonnés regardent la même chaîne au même moment. La VoD et le replay sont individuels : chaque abonné reçoit son propre flux en unicast.

## Slide 7: Protocoles clés
Protocole | Rôle dans l'IPTV
IGMP | L'abonné rejoint ou quitte un groupe multicast (une chaîne)
PIM | Construit l'arbre de diffusion multicast entre routeurs
UDP / RTP | Transport temps réel des paquets vidéo
MPEG-TS | Conteneur qui regroupe vidéo, audio et sous-titres
RTSP | Pilotage de la VoD : lecture, pause, avance
HLS / DASH | Streaming adaptatif sur HTTP (mobiles, OTT)
Notes: Le couple IGMP + PIM est au cœur de l'IPTV : quand on change de chaîne, le décodeur envoie un IGMP Leave pour l'ancienne et un IGMP Join pour la nouvelle. On le verra dans Wireshark pendant la démo.

## Slide 8: Compression : quel débit par chaîne ?
2 à 3
Mbit/s
SD en H.264
6 à 8
Mbit/s
HD en H.264
3 à 4
Mbit/s
HD en H.265
15 à 25
Mbit/s
4K en H.265
Ordres de grandeur. À qualité égale, le H.265 (HEVC) divise le débit environ par deux par rapport au H.264.
Notes: Sans compression, une vidéo HD dépasse le gigabit par seconde. La compression rend l'IPTV possible même sur ADSL. Le passage au H.265 permet de faire passer plus de chaînes HD sur la même ligne.

## Slide 9: Pourquoi le multicast ?
Exemple : 100 abonnés regardent la même chaîne HD à 6 Mbit/s
Unicast
600 Mbit/s
sur le lien du cœur de réseau
Un flux par abonné : le lien sature vite
Multicast
6 Mbit/s
sur le lien du cœur de réseau
Un seul flux, dupliqué au plus près des abonnés
Notes: C'est l'argument central. En multicast, le coût en bande passante du cœur de réseau ne dépend plus du nombre de téléspectateurs, mais du nombre de chaînes regardées.

## Slide 10: Qualité de service et d'expérience
Latence
Délai de bout en bout ; important pour le direct et le sport
Gigue
Variation du délai ; absorbée par le tampon du décodeur
Perte de paquets
Provoque des blocs (pixellisation) et des gels d'image
Temps de zapping
Délai de changement de chaîne ; viser moins de 2 s
Notes: La QoS se mesure sur le réseau (paquets, délais). La QoE, c'est ce que ressent le téléspectateur. Pour garantir la QoS, l'opérateur sépare la vidéo dans un VLAN dédié et lui donne une priorité élevée (DiffServ, 802.1p).

## Slide 11: L'IPTV au Sénégal
Opportunités
Déploiement de la fibre dans les villes
Offres TV associées à la box Internet
Débouché pour les contenus locaux
Le défi du piratage
Boîtiers et abonnements IPTV illégaux
Plus de 200 revendeurs interpellés dans la sous-région
Réseau Senabonnement.com démantelé par la DSC après plainte de Canal+
Sources : OSIRIS (2025), Dakaractu
Notes: Il faut distinguer la technologie IPTV, parfaitement légale et utilisée par les opérateurs, des services pirates qui revendent des chaînes sans droits. Sources : OSIRIS (2025) et Dakaractu sur l'affaire Senabonnement.com.

## Slide 12: Avantages et limites
Avantages
Interactivité et services à la demande
Qualité garantie sur réseau géré
Offre groupée Internet + TV + téléphone
Économie de bande passante grâce au multicast
Limites
Dépend de la qualité de la ligne d'accès
Infrastructure coûteuse pour l'opérateur
Couverture limitée hors des villes
Exposition au piratage des contenus
Notes: Faire le lien avec le contexte local : l'avantage technique est réel, mais la limite principale au Sénégal reste l'accès au haut débit en dehors des grandes villes.

## Slide 13: Notre démonstration
1
Diffusion multicast
VLC diffuse une chaîne sur 239.255.1.1 ; les postes de la salle la reçoivent
2
Plateforme web HLS
FFmpeg + Nginx : un mini-portail avec plusieurs chaînes
3
Analyse réseau
Wireshark montre les IGMP Join/Leave et les paquets UDP
Matériel : 2 à 3 PC sur le même réseau local (switch ou point d'accès Wi-Fi), VLC, FFmpeg, Nginx, Wireshark.
Notes: Basculer sur les machines. Suivre le guide de mise en œuvre : d'abord la diffusion multicast VLC, puis le portail HLS dans le navigateur, et enfin la capture Wireshark pendant un changement de chaîne.

## Slide 14
Conclusion
L'IPTV transforme la télévision en service réseau interactif
Multicast, compression et QoS sont ses trois piliers techniques
Au Sénégal, son avenir dépend de la fibre et de la lutte contre le piratage
Merci de votre attention
Questions ?
Notes: Résumer en trois idées, remercier et ouvrir les questions.