## Slide 1
IP
EXPOSÉ • SERVICES A VALEURS AJOUTEES
La téléphonie sur IP
Principes, fonctionnement, protocoles, qualité de service et usages
GROUPE 3 :
Ndeye Mama SAKHO
Abdoul Khadim GUEYE
Aida Fall MBENGUE
Moussa GASSAMA
Maimouna BADJI
Notes: Page de garde : présenter le thème de l'exposé, la téléphonie sur IP, et annoncer qu'on va parcourir le principe, les protocoles, les équipements, les avantages, les limites, la QoS et la sécurité.

## Slide 2: Plan de la présentation
1
2
3
Définition de la téléphonie IP
4
Fonctionnement d'un appel IP
5
Architecture d'un système
Protocoles : SIP, RTP, RTCP, SDP, SRTP
6
Équipements et logiciels
7
Avantages de la téléphonie IP
8
Limites et difficultés
9
Qualité de service (QoS)
10
Sécurité et domaines d'utilisation
Conclusion
Notes: Le plan suit douze points : de la définition jusqu'à la conclusion. Les points 8 et 9 portent sur les avantages et les limites.

## Slide 3: Définition de la téléphonie IP
Qu'est-ce que c'est ?
La téléphonie sur IP (ToIP) transmet la voix sous forme de paquets de données à travers un réseau IP : réseau local d'entreprise ou Internet.
VoIP désigne la technologie de transport de la voix ; ToIP désigne le service téléphonique complet (numéros, extensions, fonctions) construit dessus.
1
Voix → paquets
La parole est numérisée puis envoyée en paquets IP.
2
1 seul réseau
Voix, données et vidéo partagent la même infrastructure.
3
Tout appareil IP
Téléphone IP, ordinateur ou smartphone avec application.
Notes: Distinguer VoIP (la technologie de transport) et ToIP (le service téléphonique complet). L'idée centrale : la voix devient une donnée comme une autre.

## Slide 4: Fonctionnement d'un appel IP
1
Numérisation
Le micro capte la voix, convertie en signal numérique.
2
Compression
Un codec (G.711, G.729, Opus) réduit le débit.
3
Paquetisation
Données découpées en paquets RTP/UDP/IP.
4
Transmission
Les paquets traversent le réseau jusqu'au correspondant.
5
Restitution
Réassemblage, décodage et lecture de la voix.
Côté signalisation (SIP) : l'échange qui précède et termine la conversation
INVITE
180 Ringing
200 OK
ACK
Flux RTP
BYE
Notes: Deux plans : le média (la voix numérisée, compressée et transportée en RTP) et la signalisation (SIP) qui établit l'appel : INVITE, sonnerie, décrochage, ACK, puis BYE pour raccrocher.

## Slide 5: Architecture d'un système de téléphonie IP
Téléphones IP et softphones
Switch PoE
Routeur et pare-feu
IPBX (serveur d'appels)
Opérateur (trunk SIP) / RTC
Terminaux : téléphones IP, softphones et mobiles se connectent au réseau local.
IPBX : enregistre les postes, établit les appels et fournit les fonctions avancées.
Réseau : switch PoE (alimentation par câble), VLAN voix et routeur assurent le transport.
Liaison externe : un trunk SIP ou une passerelle relie l'entreprise au réseau téléphonique public.
Notes: Le chemin d'un appel : poste → switch → routeur → IPBX → opérateur. L'IPBX est le cerveau du système : il gère enregistrements, routage et fonctions.

## Slide 6: Protocoles : SIP, SDP, RTP, RTCP, SRTP
SIP
Signalisation : établit, modifie et termine les appels (port 5060, ou 5061 en TLS).
SDP
Décrit la session : codecs proposés, adresses IP et ports des flux média, négociés à l'appel.
RTP
Transporte la voix (et la vidéo) en temps réel sur UDP, avec numéros de séquence et horodatage.
RTCP
Accompagne RTP : remonte des statistiques (pertes, gigue, délai) pour surveiller la qualité.
SRTP
Version sécurisée de RTP : chiffre et authentifie la voix contre l'écoute et l'altération.
Notes: SIP et SDP : signalisation et négociation. RTP et RTCP : transport et suivi du média. SRTP : sécurisation. Insister sur la répartition des rôles.

## Slide 7: Équipements et logiciels nécessaires
M
Matériel
Téléphones IP (fixes, DECT IP)
IPBX physique ou virtuel
Switch PoE
Routeur et pare-feu
Passerelle VoIP / adaptateur ATA
Casques et terminaux de conférence
L
Logiciels
Serveurs IPBX : Asterisk, FreePBX, 3CX
Softphones : Linphone, Zoiper, MicroSIP
Applications mobiles et clients de communication
Solutions hébergées dans le cloud (UCaaS)
Outils de supervision et d'enregistrement
Au choix : solution sur site, hébergée dans le cloud ou hybride.
Notes: Distinguer le matériel (terminaux, réseau, IPBX) du logiciel (serveur d'appels, softphones). Les solutions open source comme Asterisk ou FreePBX sont courantes.

## Slide 8: Les avantages de la téléphonie IP
Elle permet de passer des appels via Internet ou le réseau informatique.
1
Réduction des coûts
Les appels entre sites peuvent coûter moins cher et le réseau voix/données est mutualisé.
2
Mobilité et flexibilité
L'utilisateur peut utiliser sa ligne depuis différents postes ou applications compatibles.
3
Fonctions pratiques
Transfert d'appel, conférence, messagerie vocale et visioconférence selon la solution.
4
Gestion simplifiée
Les téléphones et les extensions peuvent être administrés depuis une plateforme centrale.
À retenir : elle facilite les communications et peut réduire les dépenses de l'entreprise.
Notes: Point 8, d'après le fichier de synthèse fourni : coûts, mobilité, fonctions et administration centralisée.

## Slide 9: Les limites de la téléphonie IP
Son bon fonctionnement dépend de la qualité du réseau et de l'alimentation électrique.
1
Dépendance au réseau
Une panne du réseau ou d'Internet peut interrompre les appels.
2
Qualité des appels
Une connexion lente ou saturée peut provoquer retards, coupures ou sons déformés.
3
Électricité nécessaire
Les téléphones IP et les équipements réseau ont besoin d'être alimentés.
4
Risques de sécurité
Des attaques ou des fraudes sont possibles si le système est mal protégé.
Solutions : réseau fiable, alimentation de secours, priorisation de la voix (QoS), mots de passe robustes.
Notes: Point 9, d'après le fichier de synthèse fourni : dépendance au réseau, qualité, électricité, sécurité. La note du bas annonce les solutions : QoS et sécurité, développées ensuite.

## Slide 10: Qualité de service (QoS)
< 150 ms
Latence (délai aller simple)
< 30 ms
Gigue (variation du délai)
< 1 %
Perte de paquets
Moyens de garantir la QoS
Priorité à la voix (DiffServ, DSCP 46)
VLAN dédié à la voix
Bande passante réservée
Codec adapté au débit disponible
Bon à savoir
Un appel en G.711 consomme environ 87 kbit/s avec les en-têtes, contre environ 31 kbit/s en G.729. Le choix du codec dépend donc du débit disponible.
Notes: Seuils usuels pour une bonne qualité (recommandations de type UIT-T G.114) : latence inférieure à 150 ms, gigue inférieure à 30 ms, pertes inférieures à 1 %. La QoS consiste à prioriser la voix sur le reste du trafic.

## Slide 11: Sécurité et domaines d'utilisation
S
Sécurité
Chiffrement : TLS pour SIP, SRTP pour la voix
Mots de passe robustes (postes et IPBX)
Pare-feu, SBC et séparation par VLAN
Mises à jour régulières des équipements
Limitation des appels internationaux (anti-fraude)
D
Domaines d'utilisation
Entreprises et PME
Centres d'appels et services clients
Administrations et établissements d'enseignement
Santé : cliniques et hôpitaux
Particuliers : box Internet et applications d'appel
Notes: Sécuriser : chiffrer la signalisation et le média, protéger les accès, segmenter le réseau, surveiller les appels. La téléphonie IP est utilisée dans presque tous les secteurs.

## Slide 12: Conclusion
1
Une téléphonie moderne
La voix circule comme une donnée sur un réseau IP unique, avec plus de souplesse et de fonctions.
2
Des protocoles standard
SIP, SDP, RTP, RTCP et SRTP se répartissent signalisation, transport et sécurité.
3
Une qualité à maîtriser
QoS, réseau fiable, alimentation de secours et sécurité conditionnent la réussite.
Merci de votre attention. Des questions ?
Notes: Récapituler les trois idées clés, puis ouvrir la discussion.