## Slide 1
ÉTUDE ACADÉMIQUE | SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Étude de la
communication
unifiée
Principes, technologies, protocoles
et mise en œuvre technique
Université / filière : UNIVERSITE ASSANE DE ZIGUINCHOR
LICENCE INGENIEURIE INFORMATIQUE
Membres
1. MAMADOU SENE 2. MARIE BADJI 3. BASSIROU YATE
4. FATMA DIOUM 5. MAMADOU LAMINE CISSOKO
Professeur : Dr FAYE
Année universitaire : 2025–2026
Notes: Intervenant : Équipe
Repères oraux
Présenter le titre et le module; compléter les cinq membres, le professeur, l’établissement et l’année universitaire.

## Slide 2
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Sommaire et répartition
Étude de la communication unifiée
02
01
Fondements
Introduction, périmètre, architecture
02
Protocoles
VoIP, SIP, H.323, MGCP, SCCP, RTP/RTCP
03
Qualité et sécurité
Codecs, QoS, menaces
04
Solutions
Asterisk, Cisco, 3CX, Teams, produits historiques
05
Comparaison et pratique
Déploiement et laboratoire Asterisk
Notes: Intervenant : Équipe
Repères oraux
Présenter les cinq blocs et les attributions; diapositives 1 et 25 partagées. Membres 1–5 couvrent respectivement 3–5, 6–10, 11–14, 15–19 et 20–24.

## Slide 3
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Introduction : problématique et objectifs
Étude de la communication unifiée
03
Problématique
Comment assembler des technologies et des réseaux différents pour fournir un service vocal fiable, interopérable et sûr ?
Objectifs
Expliquer l’architecture de communication unifiée
Distinguer signalisation et transport du média
Comparer les protocoles et les solutions
Relier QoS et sécurité à la qualité perçue
Préparer une maquette Asterisk sur VirtualBox
Fil conducteur : de l’appel IP à un laboratoire vérifiable
Notes: Intervenant : Membre 1
Repères oraux
Question centrale : comment assembler technologies et réseaux différents pour un service vocal fiable, interopérable et sûr ? Expliquer les objectifs et le fil conducteur.

## Slide 4
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Communication unifiée : périmètre et principes
Étude de la communication unifiée
04
Une expérience cohérente autour de l’utilisateur
VOIX
Téléphonie IP
VIDÉO
Réunion à distance
MESSAGERIE
Chat et boîte vocale
PRÉSENCE
Disponibilité
Principes d’architecture
Identité commune · accès multiappareil · interconnexion · sécurité · qualité mesurée
Le périmètre dépend des besoins et de la solution retenue.
Notes: Intervenant : Membre 1
Repères oraux
Définir la convergence des canaux autour de l’utilisateur. Le périmètre dépend de l’organisation; distinguer voix, vidéo, messagerie et présence.

## Slide 5
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Architecture de référence
Étude de la communication unifiée
05
Terminaux
Téléphone IP · softphone
Réseau LAN/WAN
VLAN voix · QoS · pare-feu
Gestion d’appels
PBX · CUCM
Passerelle / SBC
RTC · trunk SIP
SIP / SCCP
contrôle
trunk
PLAN DE CONTRÔLE
Enregistrement, routage, négociation
PLAN MÉDIA
Audio / vidéo transportés par RTP
Après l’établissement, le média peut circuler directement entre terminaux.
Notes: Intervenant : Membre 1
Repères oraux
Suivre le trajet des terminaux au réseau, au gestionnaire d’appels et à la passerelle. Distinguer plan de contrôle et plan média; le média peut contourner le PBX.

## Slide 6
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
VoIP : établissement et transport d’un appel
Étude de la communication unifiée
06
Téléphone A
Numérisation de la voix
Serveur d’appels
Décision de routage
Négociation média
Téléphone B
Restitution audio
SIP
SIP
RTP : flux audio bidirectionnel
SIP prépare la session. RTP transporte les trames audio encodées.
Le débit IP comprend le codec et les en-têtes RTP, UDP, IP et réseau.
Notes: Intervenant : Membre 2
Repères oraux
La signalisation prépare la session et RTP transporte l’audio. Une passerelle relie le réseau IP à la téléphonie traditionnelle.
Références
https://www.rfc-editor.org/info/rfc3261/
https://www.rfc-editor.org/info/rfc3550/

## Slide 7
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
SIP : enregistrement et appel
Étude de la communication unifiée
07
Téléphone A
Serveur SIP
Téléphone B
Média
REGISTER
401 challenge
REGISTER + authentification
200 OK
INVITE + SDP
180 Ringing
200 OK + SDP
ACK confirme · RTP transporte l’audio · BYE termine la session
Notes: Intervenant : Membre 2
Repères oraux
REGISTER annonce une localisation. INVITE, SDP et réponses permettent de négocier la session; ACK confirme et BYE termine. SIP ne transporte pas l’audio.
Références
https://www.rfc-editor.org/info/rfc3261/

## Slide 8
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
H.323 : suite de protocoles de conférence
Étude de la communication unifiée
08
Terminal
Audio · vidéo
Gatekeeper
Admission · adresses
Passerelle
Interopérabilité RTC
RTC
RAS
H.225 / H.245
voix
Fonctions
H.225 : signalisation d’appel et RAS
H.245 : échange des capacités
RTP : flux audio / vidéo
Recommandation ITU-T pour les communications multimédias sur réseaux par paquets.
Notes: Intervenant : Membre 2
Repères oraux
RAS traite inscription et admission; H.225 assure la signalisation d’appel; H.245 négocie les capacités. RTP transporte le média.
Références
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-t/rec/h/T-REC-H.323-202203-I%21%21SUM-HTM-E.htm

## Slide 9
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
MGCP : contrôle centralisé des passerelles
Étude de la communication unifiée
09
Call Agent
Logique d’appel centralisée
Passerelle média
Terminaisons numériques / analogiques
Téléphone / RTC
Extrémité média
commandes MGCP
établissement
Média : RTP ou liaison téléphonique
Le contrôleur pilote les terminaisons; la passerelle traite les flux média.
Cas typique : contrôle coordonné d’une passerelle multimédia.
Notes: Intervenant : Membre 2
Repères oraux
Le Call Agent commande les terminaisons d’une passerelle, qui traite le média. MGCP contrôle des périphériques; ce n’est pas un protocole pair à pair entre téléphones.
Références
https://www.rfc-editor.org/info/rfc3435/

## Slide 10
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
SCCP : terminaux Cisco et contrôle d’appel
Étude de la communication unifiée
10
Téléphone Cisco
Client SCCP
CUCM / CME
Contrôle d’appel
Autre terminal
Cisco ou interconnexion
SCCP
SIP / SCCP
RTP : média entre terminaux
Atout
Intégration étroite avec les téléphones Cisco.
À considérer
Interopérabilité plus liée aux versions et à l’écosystème.
Notes: Intervenant : Membre 2
Repères oraux
SCCP, ou Skinny, est un protocole Cisco historiquement utilisé entre téléphones et CUCM/CME. La signalisation suit le contrôleur; RTP transporte généralement l’audio.
Références
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/224050-know-the-basics-of-voice-over-ip.html

## Slide 11
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
RTP et RTCP : média et suivi
Étude de la communication unifiée
11
RTP | transport média
Séquence
ordre / pertes
Horodatage
lecture / synchro
Type utile
codec / flux
RTCP | suivi de session
Rapports émetteur / récepteur
Statistiques de perte et gigue
Identification et synchronisation
RTP ne garantit pas la QoS : le réseau et ses politiques restent déterminants.
Notes: Intervenant : Membre 3
Repères oraux
RTP ajoute séquence et horodatage; RTCP fournit rapports de réception et informations de session. RTP seul ne garantit ni livraison ni QoS.
Références
https://www.rfc-editor.org/info/rfc3550/

## Slide 12
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Codecs : qualité, débit et compatibilité
Étude de la communication unifiée
12
Codec
Débit audio
Profil de choix
À vérifier
G.711
64 kbit/s
Simplicité et qualité
Bande passante
G.729
8 kbit/s
Débit réduit
Licence / prise en charge
Opus
Variable
Audio interactif
Compatibilité de bout en bout
Le débit affiché ne comprend pas les en-têtes réseau.
Les deux extrémités doivent prendre en charge un mode commun.
Notes: Intervenant : Membre 3
Repères oraux
Comparer G.711, G.729 et Opus selon débit, qualité et compatibilité. G.729 peut impliquer des contraintes de licence selon le contexte. Le débit IP inclut les en-têtes.
Références
https://www.rfc-editor.org/info/rfc3551/
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6716.html

## Slide 13
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
QoS : préserver l’intelligibilité de la voix
Étude de la communication unifiée
13
Latence
Délai de bout en bout
Conversation retardée
Gigue
Variation du délai
Audio haché
Perte
Paquets absents
Coupures / syllabes perdues
Mesures réseau
Séparer le trafic voix avec un VLAN lorsque possible
Prioriser le trafic sur chaque équipement traversé
Dimensionner les liens selon codec et appels simultanés
Mesurer gigue, perte et délai aux heures de charge
Le marquage DSCP n’a d’effet que si les équipements le traitent correctement.
Notes: Intervenant : Membre 3
Repères oraux
Définir latence, gigue et pertes. Prioriser la voix sur chaque équipement traversé, dimensionner les liens et mesurer de bout en bout. Le marquage seul ne crée pas de capacité.
Références
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4594.html
https://www.rfc-editor.org/info/rfc3550/

## Slide 14
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Sécurité : menaces et protections
Étude de la communication unifiée
14
Usurpation / identifiants
Enregistrement frauduleux
Secrets uniques, filtrage
Écoute des flux
Confidentialité compromise
TLS / SRTP si pris en charge
Fraude téléphonique
Appels non autorisés
Règles, plafonds, alertes
Déni de service
Interruption du service
Mises à jour, pare-feu, journaux
Prévoir aussi les sauvegardes, les accès d’administration et les mises à jour.
Notes: Intervenant : Membre 3
Repères oraux
Illustrer usurpation, écoute, fraude et déni de service; associer authentification, TLS/SRTP si pris en charge, filtrage, segmentation, mises à jour et supervision.
Références
https://www.rfc-editor.org/info/rfc3261/
https://docs.asterisk.org/Configuration/Channel-Drivers/SIP/Configuring-res_pjsip/

## Slide 15
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Asterisk : PBX modulaire et configurable
Étude de la communication unifiée
15
Téléphones
PJSIP
Pilotes
chan_pjsip
Cœur PBX
canaux / ponts
Dialplan
règles d’appel
Extensions · routage · messagerie vocale · conférences · trunks SIP
Atout pédagogique : configuration observable.
Point d’attention : exploitation et sécurité exigent une administration rigoureuse.
Notes: Intervenant : Membre 4
Repères oraux
Présenter cœur, pilotes, applications et dialplan. PJSIP gère SIP. Asterisk convient à la maquette pédagogique; configuration, mises à jour et protection relèvent de l’administrateur.
Références
https://docs.asterisk.org/Fundamentals/Asterisk-Architecture/Asterisk-Architecture-The-Big-Picture/
https://docs.asterisk.org/Configuration/Channel-Drivers/SIP/Configuring-res_pjsip/

## Slide 16
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Cisco CUCM et CME : deux modèles
Étude de la communication unifiée
16
CUCM
Gestionnaire centralisé
Déploiement d’entreprise
Téléphones et clients logiciels
Intégration à l’écosystème Cisco
CME
Téléphonie intégrée au routeur
Modèle compact pour un site
Gestion locale des terminaux
Fonctions liées au matériel et à la version
Choix selon échelle, résilience, terminaux, licences et cycle de vie.
Notes: Intervenant : Membre 4
Repères oraux
CUCM gère les appels dans un déploiement d’entreprise centralisé; CME intègre la téléphonie à certains routeurs Cisco pour des sites plus compacts. Les fonctions dépendent des versions et appareils.
Références
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucme/admin/configuration/manual/cmeadm.html

## Slide 17
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
3CX : PBX logiciel
Étude de la communication unifiée
17
PBX logiciel
Routage, IVR et files d’attente
Accès utilisateur
Applications, navigateurs, téléphones IP
Interconnexion
Trunks SIP, SBC selon topologie
Déploiement hébergé ou sur site selon l’édition.
Vérifier licences, versions, ports réseau et support.
Notes: Intervenant : Membre 4
Repères oraux
3CX gère extensions, applications, trunks SIP et règles d’appel avec options hébergées ou sur site. Vérifier les licences, versions et compatibilités de l’édition visée.
Références
https://www.3cx.com/docs/manual/

## Slide 18
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Microsoft Teams Phone : téléphonie en nuage
Étude de la communication unifiée
18
Client Teams
Téléphone logiciel
Teams Phone
Routage vocal
SBC certifié
Frontière Direct Routing
Opérateur
RTC
Direct Routing
SIP trunk
Options de raccordement
Calling Plans · Operator Connect · Direct Routing
Notes: Intervenant : Membre 4
Repères oraux
Teams Phone ajoute la téléphonie au client Teams. Direct Routing relie Teams à un SBC certifié et à l’infrastructure téléphonique existante.
Références
https://learn.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-landing-page

## Slide 19
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Trixbox et Elastix : repères historiques
Étude de la communication unifiée
19
Trixbox CE
Distribution PBX communautaire historique
Cycle de vie terminé; à traiter comme repère historique.
Elastix historique
Distribution PBX avec outils d’administration
Vérifier la génération exacte et son support.
Elastix 5
Annonce de moteur téléphonique 3CX en 2016
Ne pas confondre avec les versions antérieures.
Pour un nouveau déploiement, vérifier le support et la disponibilité des correctifs.
Notes: Intervenant : Membre 4
Repères oraux
Présenter Trixbox CE et les premières générations d’Elastix comme distributions PBX historiques. Vérifier précisément le cycle de vie; ne pas les proposer comme choix par défaut sans support confirmé.
Références
https://community.freepbx.org/t/the-official-end-of-trixbox-ce/15508
https://www.3cx.com/blog/2016/12/07/elastix-5-dials-3cx/

## Slide 20
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Comparatif des solutions
Étude de la communication unifiée
20
Solution | Modèle | Atout de principe | À vérifier
Asterisk | PBX modulaire | Contrôle fin, extensible | Configuration et exploitation
Cisco CUCM / CME | Entreprise / site | Intégration Cisco | Licences, versions, matériel
3CX | PBX logiciel | Administration et clients | Édition, licences, cycle de vie
Teams Phone | Téléphonie en nuage | Intégration collaborative | Contrat, SBC, RTC
Trixbox CE | Distribution historique | Valeur pédagogique | Fin de vie, absence de support
Elastix | Distributions historiques | Approche intégrée | Produit et version exacts
Comparaison indicative. Confirmer les caractéristiques de la version étudiée.
Notes: Intervenant : Membre 5
Repères oraux
Lire la comparaison comme un repère pédagogique. Licences, compatibilités et cycles de vie changent; vérifier documentation officielle et version.
Références
https://docs.asterisk.org/Fundamentals/Asterisk-Architecture/Asterisk-Architecture-The-Big-Picture/
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucme/admin/configuration/manual/cmeadm.html
https://www.3cx.com/docs/manual/
https://learn.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-landing-page

## Slide 21
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Avantages, limites et conditions de réussite
Étude de la communication unifiée
21
Apports
Mobilité et choix de terminaux
Intégration de canaux et applications
Règles et administration centralisées
Limites et risques
Dépendance au réseau et à son dimensionnement
Interopérabilité liée aux versions
Coûts de migration et d’exploitation
Fraude si protections insuffisantes
La qualité dépend de la conception et du suivi en production.
Notes: Intervenant : Membre 5
Repères oraux
Synthétiser mobilité, intégration et souplesse avec dépendance réseau, interopérabilité, coûts et risque de fraude. Les résultats dépendent du dimensionnement et de l’exploitation.

## Slide 22
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Exemple de déploiement technique
Étude de la communication unifiée
22
1
Cadrage
Usages · extensions
2
Conception
Réseau · capacité
3
Sécurité
Identités · filtrage
4
Pilote
Appels · qualité
5
Exploitation
Supervision · sauvegardes
Acceptation : appels aboutis, audio intelligible, règles testées, retour arrière documenté.
Vérifier les obligations locales sur appels d’urgence et protection des données.
Notes: Intervenant : Membre 5
Repères oraux
Parcourir cadrage, conception, sécurité, pilote et exploitation. Valider appels d’urgence, capacité, tests, documentation et retour arrière selon le contexte local.

## Slide 23
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Démonstration à venir : Asterisk sur Ubuntu Server
Étude de la communication unifiée
23
Ubuntu Server
Asterisk + PJSIP
Extension 1001
Client SIP A
Extension 1002
Client SIP B
VirtualBox
Réseau de laboratoire
SIP / RTP
SIP / RTP
1001 appelle 1002; Asterisk assure le contrôle et RTP transporte l’audio.
Maquette isolée; aucun raccordement opérateur n’est nécessaire.
Notes: Intervenant : Membre 5
Repères oraux
Annoncer la maquette future : Ubuntu Server dans VirtualBox, Asterisk avec PJSIP et deux extensions SIP 1001 et 1002. Elle reste à réaliser.

## Slide 24
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Plan de la démonstration pratique
Étude de la communication unifiée
24
01
Créer la VM
Ubuntu Server et réseau VirtualBox
02
Installer Asterisk
Service et pare-feu
03
Configurer PJSIP
Extensions 1001 et 1002
04
Configurer le dialplan
Routage interne
05
Valider l’appel
Enregistrement, audio, journaux
Résultat attendu : 1001 et 1002 s’enregistrent et échangent un appel interne.
Notes: Intervenant : Membre 5
Repères oraux
Décrire la séquence prévue : VM, installation, endpoints, dialplan, enregistrement, appel et vérification des journaux. Tester le réseau VirtualBox et le chemin média.

## Slide 25
SERVICE À VALEUR AJOUTÉE
Conclusion et bibliographie
Étude de la communication unifiée
25
À retenir
Signalisation, média, codecs, réseau et sécurité forment un service cohérent.
Références officielles et standards
• IETF RFC 3261 · SIP — rfc-editor.org/info/rfc3261
• IETF RFC 3435 · MGCP — rfc-editor.org/info/rfc3435
• IETF RFC 3550 · RTP/RTCP — rfc-editor.org/info/rfc3550
• IETF RFC 3551 · RTP audio/vidéo — rfc-editor.org/info/rfc3551
• ITU-T H.323 (03/2022) — itu.int, recommandation H.323
• Asterisk Docs · Architecture et PJSIP — docs.asterisk.org
• Cisco Docs · CUCM / CME — cisco.com
• Microsoft Learn · Teams Direct Routing — learn.microsoft.com
• 3CX Docs · Administration Manual — 3cx.com/docs/manual
• FreePBX Community · Trixbox CE — community.freepbx.org
Prochaine étape : maquette Asterisk sur Ubuntu Server dans VirtualBox.
Notes: Intervenant : Équipe
Repères oraux
Conclure que signalisation, média, codecs, réseau et sécurité forment un service cohérent. Annoncer la future maquette. Mentionner les standards et documentations officielles.